Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

для объявления аукциона на поставку специального оборудования обеспечения жизнедеятельности в помещениях ______________

Приобретаемое специальное оборудование должно обладать следующими параметрами и характеристиками:

| Устройство канатно-спуское пожарное ss mono КОЛ-ВО УСТРОЙСТВ: ОБЩИЙ МЕТРАЖ: КОЛ-ВО СТАЦИОНАРНЫХ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ: | Устройство предназначено для экстренной эвакуации проживающих и персонала из здания при пожаре и других чрезвычайных ситуациях при невозможности использования штатных путей эвакуации. Устройство должно быть серийного производства и должно включать в себя устройство для спуска и эвакуации в виде тормозного механизма с заправленным канатом, соединительным элементом класса В и силовым темляком для возможности установки на конструктивные элементы зданий и сооружений. Устройство должно соответствовать ГОСТ Р 53272—2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. УСТРОЙСТВА КАНАТНО-СПУСКНЫЕ ПОЖАРНЫЕ и иметь Сертификат Соответствия, иметь на своем корпусе четкую читаемую маркировку. Канат должен быть изготовлен из стального сердечника ГОСТ 3066-80 4,2 МС ГНРА 220, оплетенного полиамидными нитями технического назначения типа 505 с номинальной линейной плотностью 1870 дтекс. Диаметр каната в оплетке не более 8 мм. С обоих концов заводским методом канат должен быть опрессован во избежание преднамеренного и/или непреднамеренного отсоединения каната от тормозного механизма. У устройства должно быть две спасательные косынки, прикрепленные на разные концы каната. Во время спуска первого человека, с земли должна поднимается вторая спасательная косынка для спуска следующего. Устройство должно обеспечивать работу с канатами длиной до 50 м. Перед изготовлением устройств в заводских условиях должен быть осуществлен выезд на замер мест для эвакуации для определения точной высоты спуска и правильного применения устройств в экстренной ситуации. При необходимости, по согласованию между заказчиком и поставщиком возможна корректировка длины троса канатно-спускового устройства. Рабочий диапазон массы спускаемых людей от 40 до 200 кг. Каждое устройство должно по своим характеристикам, обеспечивать спуск не менее 3 человек. Габаритные размеры блока должны быть не более 196*131*55 мм. Механизм устройства не должен разрушаться при статической нагрузке 800 кг. Устройство в рабочем положении должно без разрушения выдерживать воздействие энергии, возникающей при падении груза массой (100 ±1) кг, который подвешен к концу каната на петле фала, имеющего длину 2 м. Вероятность безотказной работы устройства в течение одного рабочего цикла должна быть не менее Р = 0,98 по ГОСТ Р 27.403-2009. Устройство должно быть атмосферно-устойчивым и выдерживать диапазон температур от -40 до +40С0. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – У2 У устройства должен быть силовой темляк для руки, облегчающий выход. Разрывная нагрузка стропы темляка должна составлять не менее 2200 кГ. Сумка для устройства должна иметь ручки для переноски и иметь возможность полного раскрытия. Спасательные косынки, являющиеся связующим звеном между человеком и канатом, должны иметь треугольную форму и быть изготовлены из ткани повышенной прочности, с усилительной прострочкой стропами. Выдерживаемая косынкой разрывная нагрузка должна быть не менее 1200 кГ. Комплект должен быть полностью автоматическим, т.е. параметры спуска не должны зависеть от субъекта спуска и позволять благополучно достигать земли даже в бессознательном состоянии. Передаточное отношение передачи устройства должно быть не более 1:5 для минимизации габаритов изделия и установления максимальной скорости спуска при максимально допустимом для устройства весе не более 2 м/сек. Комплект должен иметь карабин, предназначенный для соединения каната с несущими конструкциями или анкерными устройствами. Карабин должен соответствовать ГОСТ Р ЕН 362-2008 класс В и ТР ТС 019/2011. Максимальная нагрузка на карабин в продольном направлении не менее 23кН, ширина раскрытия не менее 25 мм для возможности установки на корпус спускового устройства. Соединительный элемент должен иметь четкую читаемую маркировку с указанием класса соединительного элемента. К поставке должна прилагаться фотоинструкция по использованию устройства. На точку крепления должна предоставляться гарантия не менее 5 лет, при сроке эксплуатации не менее 15 лет, с выдачей паспорта. Точки крепления должны быть установлены согласно «Разработке технических устройств для выполнения мероприятий по безопасной эвакуации населения с высоких отметок. Анкерные устройства и сквозные крепления.» 1025-17-01ПЗ. Составляющие части устройства (сумка, карабин, этикетка, косынки, темляк, канат) должны быть сигнального красного цвета, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Крепление устройств должно осуществляться к стационарным наружным или внутренним точкам на анкерной или шпилечной основе. Стационарные точки не должны нарушать архитектурный облик здания. Порядок проведения периодического освидетельствования устройств должен устанавливаться их производителем. Стационарные точки крепления для правильной эвакуации должны быть установлены согласно «Разработке технических устройств для выполнения мероприятий по безопасной эвакуации населения с высоких отметок. Анкерные устройства и сквозные крепления.» 1025-17-01ПЗ. Крепление устройств должно осуществляться к стационарным наружным или внутренним точкам на анкерной или шпилечной основе. Стационарные точки не должны нарушать архитектурный облик здания. Устройство не должно быть в употреблении на момент продажи и быть изготовлено в году соответствующем году поставки Монтаж точек крепления должен производиться специалистами c соответствующей квалификации: специалисты, имеющие 2 и 3 группу по безопасности работ на высоте). Квалификация специалистов должна быть подтверждена производителем данного оборудования соответствующими документами (сертификатами, справками об обучении у производителя и т.п.). Указанные документы должны давать право исполнителям делать отметки в Паспорте на изделие, проводить обучение персонала Заказчика применению изделия, проводить с демонстрационные и тренировочные спуски. |
| --- | --- |